К7. Определение абсолютной скорости и абсолютного ускорения точки.

Дано:

OM=Sr(t)=25sin(t/3);

4c

a=25см

v-?

a-?

Положение точки М на теле D определяется расстоянием Sr=ОМ.

При 4c         Sr=25 sin(4/3)= -21,65 см.

Абсолютную скорость точки М найдем как геометрическую сумму относительной и переносной скоростей:

Модуль относительной скорости  , где  dSr/dt=25cos(t/3) /3

При t=4c    -13,08см/с.

13,08см/с.

Отрицательный знак у  показывает, что вектор направлен в сторону убывания Sr.

Модуль переносной скорости =, где

-радиус окружности L, описываемой той точкой тела, с которой в данный момент совпадает точка М,

-модуль угловой скорости тела.

Найдем .

Рассмотрим прямоугольный треугольник .

АМ=ОА-ОМ.

АМ=25-21,65=3,35см.

=25см.

По теореме Пифагора имеем:

=25,22см.

Найдем .

, где

=d/dt =4t-0,5

При t=4c  =15,5рад/с.

Знак ”+”  у величины  показывает, что вращение тела D происходит в ту же сторону, в которую ведется отсчет угла .

Тогда  модуль переносной скорости

==390,91 см/с.

Модуль абсолютной скорости v найдем способом проекций.

Через точку М проводим оси X  и Y.

Из треугольника :

=AM/

=3,35/25,22=0,13

Тогда

1,704 см/с

403,86см/с.

Значит  v =

403,86см/с.

Абсолютное ускорение точки М равно геометрической сумме относительного, переносного и кориолисова ускорений.

, где в свою очередь

Относительное движение.

Это движение происходит по закону  Sr(t)=25sin(t/3);

Модуль относительного касательного ускорения , где =d2Sr/dt=

При t=4c 23,72см/с2.

23,72см/с2.

Модуль относительного центростремительного ускорения =0, т.к. радиус кривизны относительной траектории стремится к бесконечности.

Переносное движение.

Это движение происходит по закону

Модуль переносного вращательного ускорения   , где

= - модуль углового ускорения тела D

d2/dt2=4рад/с2

Знаки у  и  одинаковые. Значит  вращение тела D ускоренное.

Тогда  см/с2

Модуль переносного центростремительного ускорения

=6059,1 см/с2.

Кориолисово ускорение.

Модуль кориолисова ускорения определяем по формуле

, где

- угол между вектором  и осью вращения (вектором ).

В нашем случае =, т.к. ось вращения перпендикулярна плоскости вращения тела D.

Тогда 12118,21 см/с2.

Направление вектора найдем по правилу Н.Е.Жуковского: т.к. вектор  лежит в плоскости, перпендикулярной оси вращения, то повернем его на  в направлении  , т.е. против хода  часовой стрелки.

Модуль абсолютной скорости v найдем способом проекций.

Через точку М проводим оси X  и Y.

+

=100,88+23,72-6059=-663,3см/с2.

18174,22см/с2.

=18186,32см/с2.

Ответ: 13,08см/с =390,91 см/с. 403,86см/с.

23,72 см/с2,  см/с2, =6059,1 см/с2, 12118,21 см/с2,  =18186,32